Затверджено

наказом Облводресурсів № _____

від "_____" ___________ 20   р.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки.

І. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на службові, складські, допоміжні, житлові приміщення та територію, встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки у них і є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками організації.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки.

2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання території.

До всіх будівель і споруд має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками не дозволяється захаращувати, використовувати для складання матеріалів, стоянок транспорту. Сміття та відходи виробництва необхідно складувати у спеціальну тару з кришкою та регулярно вивозити. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватись справними і перебувати у задовільному стані у будь-яку пору року. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів. На території на видних місцях мають бути встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння. Куріння на території та у приміщеннях дозволяється у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. .

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будівель, споруду приміщення.

Для всіх будівель і споруд необхідні бути визначені категорії та зони пожежної небезпеки. На вхідних дверях приміщень вивішується табличка з їх визначенням. Усі будівлі, споруди, приміщення і територія повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва та постійно утримуватися у чистоті. Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу, який дорівнює ширині дверей, але не менше І м. За наявності у приміщенні одною виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

На кожному поверсі вивішується план евакуації на випадок пожежі. Не допускається зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інвентарних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. При необхідності встановлення на вікнах приміщень де перебувають люди решіток, останні повинні відкриватись, розсуватись або зніматися. Під час. організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

- при кількості людей понад 50 осіб дозволяється використовувати приміщення забезпечене не менше ніж двома евакуаційними виходами, не має на вікнах глухих решіток, а в будівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху;

- забороняється влаштування складових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами;

- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у тому числі забезпечені потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації;

- має бути організоване чергування в актовій залі членів ДНД чи відповідальних чергових;

- не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлено норму (0,75 м2 на одну людину), звуження проходів між рядами (не менше 1м), установка в проходах додаткових стільців тощо.

Пожежні крани, які є у будинку, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами одного з ним діаметра, а також важелем для полегшення відкривання вентиля, утримуватися справними доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування (членами ДНД). Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у „гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарчих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати. На дверцятах із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу „ПК" вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.

Встановлюючи шафи слід враховувати можливість розміщення у них двох вогнегасників. Будинок та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, їх слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях (коридорах, біля входів або виходів приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі (інвентарний номер, пломби на пристроях ручного пуску, бирки, порядок приведення в дію, червоне фарбування). Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20м, але кількість вогнегасників повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно чинними стандартами. Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися згідно інструкції з їх експлуатації (не рідше одного разу на рік). Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами. Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами. Горища, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів). Двері горищ, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів. Стан вогнезахисної обробки деревинних конструкцій перевіряється не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки; організація, яка проводить вогнезахисну обробку складає акт про виконану роботу. У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних, фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами, зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження не дозволяється, матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1м. відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8м. Зберігання навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється. Приміщення, де використовуються комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

2.3.Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Розводити багаття, розігрівати смолоскипами бітуми та смоли у бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території організації забороняється. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню дозволяється тільки з письмового дозволу начальника або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо

забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду.

2.4.Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту.

Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до чинних нормативних документів. Установки мають бути справними і мати сертифікат відповідності. Для їх утримання в працездатному стані необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;

- матеріально-технічне забезпечення;

- опрацювання необхідної експлуатаційної документації обслуговуючого персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напору води.

2.5. Утримування інженерного обладнання.

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) і до Правил технічної експлуатації (ПТЕ). Електропроводка, роздільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс, тощо). Розподільні електрощити, електродвигуни повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів повинно проводитися з відома особи відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади повинні бути терміново відремонтовані або замінені. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки, Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури. Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів. У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники. Під час вечірньої перевірки службових приміщень, необхідно відключити електрообладнання, електроапаратуру та інші електроприлади, перебування яких в нічний час під напругою необов'язкове. Обігрівання приміщень повинно здійснюватись системами центрального водяного опалення. Вентиляційні повітропроводи повинні очищатися не рідше 2 рази на рік.

2.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, будівель після закінчення роботи.

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна, вимкнути електроживлення приладів та обладнання, яким вони користувалися. Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі; перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

2.7.Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки персоналу та посадових осіб організації.

Працівники під час зарахування на роботу повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (надалі протипожежні інструктажі). Попередньо - особи, яких зараховують на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань.

Порядок проходження спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником організації (наказом або відповідним положенням, що розробляється  в організації і затверджується начальником).

Згідно з Переліком посад, при призначенні на які, особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Обов'язковому навчанню правилам пожежної безпеки підлягають:

1). Керівники, заступники керівників, головні фахівці та інші посадові особи організації, їх структурних підрозділів, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки об’єктів (попередньо – до початку виконання обов’язків, у подальшому – один раз на три роки у навчальних закладах пожежної охорони  або Добровільного пожежного товариства України з видачею відповідного посвідчення);

2). Особи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій А і Б за пожежною небезпекою (попередньо – до початку виконання робіт у навчальних закладах пожежної охорони або Добровільного пожежного товариства, у подальшому – в організації один раз на рік з видачею відповідного посвідчення), а саме:

- працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;

- електрики, що працюють з електроустановками у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;

- електрогазозварники;

- інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок пожежі.

Особи, які показали незадовільні знання, повинні впродовж місяця пройти повторну перевірку знань.

Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівника організації проводиться:

- при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки;

- у разі технічного переоснащення, пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки;

- при переведенні працівника на іншу роботу, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;

- на вимогу органів Державного пожежного нагляду, якщо виявлені факти незнання посадовими особами нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в організації та її структурних підрозділах покладається на їх керівників.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.

За призначенням та часом протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули в організацію у відрядження, на виробничу практику (навчання) і братимуть безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих в організації правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки фахівцем, на якого наказом по організації покладені ці обов'язки і може поєднуватись із вступним інструктажем з охорони праці. Програма проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) організації.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Його повинні проходити :

-	усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову) ;

- працівники переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць організації;

- особи, які прибули в організацію у відрядження і братимуть безпосередню участь у виробничому процесі;

будівельники сторонніх організацій, які виконуватимуть будівельно-монтажні, ремонтні чи інші роботи;

- учні (студенти) під час виробничої практики (навчання).

Програма проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу, відповідальною особою за протипожежний стан або керівником організації (його заступником). Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з органами Державного пожежного нагляду. Визначений перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів, наведений в додатку 1.

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш, як раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

- у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

- у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, їх невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених професій (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначається у кожному випадку окремо, залежно від обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, паяльних та інших), при ліквідації стихійного лиха, аварії.

Первинний, повторний, позаплановий, та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Ці інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж. Протипожежні інструктажі дозволяється проводити разом з відповідними інструктажами з охорони праці. При проведенні всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж та тих, хто його проводив. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

ІІІ. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

У разі виявлення ознак пожежі працівник який їх помітив повинен:

негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефонуй 101),  вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище:

повідомити про пожежу керівника ;

вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник та добровільна пожежна дружина, яким повідомлено про виникнення пожежі повинні:

- перевірити чи викликано пожежну охорону;

- вимкнути, у разі необхідності, електричне і газове живлення;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони усіх працівників які не беруть участі у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорон, надати їм допомогу в локалізації та ліквідації пожежі.

Відповідальний за пожежну безпеку                         В.В. Цвєтаєв